## Slide 1: DMA na ESP32-S3 Direct Memory Access com PlatformIO
Arquitetura | Fluxo de Dados | Leitura Analógica | Aplicações Práticas
Engenharia de Sistemas Embarcados

## Slide 2: 01 — Fundamentos de DMA
O que é Direct Memory Access e por que é essencial

## Slide 3: O que é DMA?
Direct Memory Access (DMA)
Mecanismo de hardware que permite transferência de dados entre periféricos e memória sem intervenção da CPU.
Conceito Central
Controlador dedicado no barramento do sistema
Opera em paralelo com a CPU
Gerencia transferências bloco a bloco automaticamente
Sinaliza conclusão via interrupção (IRQ)
Analogia
Imagine um gerente (CPU) que delega o transporte de caixas a um assistente (DMA), ficando livre para tomar decisões estratégicas.

## Slide 4: CPU-Driven vs DMA — Comparação Visual
❌ Acesso Tradicional (CPU-Driven)
Periférico (ADC/SPI)
CPU (Ocupada!)
Memória (RAM)
✅ Acesso com DMA
Periférico (ADC/SPI)
DMA Controller
Memória (RAM)
CPU Livre! Outras tarefas
CPU 100% Bloqueada!
Com DMA, a CPU fica livre para executar código enquanto os dados são transferidos automaticamente pelo hardware

## Slide 5: Por que DMA é Essencial?
Sistemas Embarcados Modernos
Múltiplos periféricos operando simultaneamente
Taxas de aquisição de dados cada vez maiores
Requisitos de tempo real com latências críticas
Sem DMA — Problemas
CPU gasta ciclos movendo bytes (até 70-90% do tempo)
Perda de amostras em alta frequência
Jitter temporal inaceitável para controle PID
Com DMA — Solução
Transferências automáticas em background
Zero perda de amostras com buffer circular
Determinismo temporal para aplicações críticas

## Slide 6: 02 — Arquitetura ESP32-S3
Organização interna, barramentos e controlador DMA

## Slide 7: Arquitetura Interna — Visão Geral
ESP32-S3 SoC
Xtensa LX7 CPU Core 0
Xtensa LX7 CPU Core 1
SRAM 512KB
Flash SPI (ext)
System Bus (AHB/AXI)
GDMA Controller (General DMA)
5 Canais TX + 5 Canais RX Prioridade configurável
ADC (SAR) 2x 12-bit
SPI (x4) Master/Slave
I2S (x2) Áudio Digital
UART (x3) Serial
Wi-Fi 802.11 b/g/n + BLE 5.0
USB OTG 1.1
GPIO (45 pinos)
● CPU ● Memória ● Barramento ● DMA ● Periféricos ● Conectividade

## Slide 8: Controlador GDMA — Detalhes
General DMA (GDMA)
5 canais de transmissão (TX) + 5 canais de recepção (RX)
Linked-list descriptors para transferências encadeadas
Suporte a burst transfers (4-byte aligned)
Prioridade configurável por canal
Modos de Transferência
Periférico → Memória (leitura ADC, recepção SPI)
Memória → Periférico (transmissão SPI, saída I2S)
Memória → Memória (cópia rápida de blocos)
Interrupções GDMA
Transfer complete, Half-transfer, Error
Permite processamento em double-buffer (ping-pong)

## Slide 9: Integração DMA + Periféricos
ADC + DMA
Modo contínuo com DMA
Buffer circular automático
Até 2 MSPS por canal
SPI + DMA
Transferências full-duplex
Até 80 MHz clock
Ideal para displays e sensores
I2S + DMA
Streaming de áudio contínuo
Buffer double-ping-pong
Até 96 kHz / 24-bit
UART + DMA
Recepção sem polling
Ideal para GPS, Modbus
Zero overhead na CPU

## Slide 10: 03 — Fluxo de Dados
Convencional vs DMA — Linha do tempo de execução

## Slide 11: Fluxo Convencional (sem DMA)
CPU
Barramento
Periférico
tempo →
Lê ADC
Move → RAM
Lê ADC
Move → RAM
Processa
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Ocupado
Ativo
Idle
Ativo
Idle
⚠ CPU 100% ocupada — Cada byte passa pela CPU. Não há paralelismo. Gargalo em alta frequência.

## Slide 12: Fluxo com DMA — Execução Paralela
CPU
DMA
Barramento
Periférico
tempo →
Processa dados
Algoritmo PID
Comunicação WiFi
ADC → RAM
ADC → RAM
ADC → RAM
ADC → RAM
DMA
DMA
DMA
DMA
Aquisição contínua (sem interrupção da CPU)
✅ CPU livre para processar — DMA move dados em paralelo. Aquisição contínua sem perda de amostras.

## Slide 13: Gargalos e Latência — Análise Técnica
Sem DMA — Gargalos
Cada leitura ADC: ~20-50 ciclos de CPU por amostra
A 1 MSPS = 20-50M ciclos/s só para I/O
CPU @ 240 MHz → ~20% gasto só em transferência
Jitter de interrupção: ±1-5 µs
Com DMA — Desempenho
CPU overhead: ~0% durante transferência
Throughput máximo do barramento utilizado
Jitter de aquisição: ±0 (hardware-timed)
Buffer circular elimina perda de dados

## Slide 14: 04 — Vantagens do DMA
Performance, determinismo e aplicações em tempo real

## Slide 15: 4 Pilares do DMA
Redução de Carga
CPU livre para lógica de aplicação
De ~90% para ~0% de uso em I/O
Maior Throughput
Velocidade máxima do barramento
Transferências burst otimizadas
Determinismo
Timing preciso por hardware
Jitter ±0 na aquisição
Tempo Real
Ideal para controle e monitoramento
Aquisição contínua garantida

## Slide 16: Exemplos de Uso do DMA
Aquisição Contínua de Sinais
Sensores de vibração, temperatura, pressão
ADC contínuo a 100 kHz+ sem perda
Processamento de Áudio
I2S + DMA para streaming em tempo real
Microfone MEMS → FFT → classificação ML
Comunicação de Alta Velocidade
SPI Master a 80 MHz com DMA full-duplex
Displays TFT, memória externa, comunicação inter-chip
Controle Industrial
Malhas de controle PID com aquisição determinística

## Slide 17: 05 — DMA + Leitura Analógica
ADC contínuo, buffer circular e alta frequência

## Slide 18: ADC + DMA na ESP32-S3
Leitura Simples (oneshot)
CPU solicita → ADC converte → CPU lê resultado
Bloqueante: CPU espera ~25 µs por conversão
Máximo prático: ~40 kSPS
Leitura Contínua com DMA
ADC opera em modo contínuo (free-running)
DMA transfere automaticamente para buffer na RAM
Interrupção ao preencher metade do buffer (half-transfer)
CPU processa enquanto DMA preenche outra metade
Especificações Técnicas (ESP32-S3)
2x ADC SAR, 12-bit, até 20 canais
Taxa máxima com DMA: ~83.3 kHz por canal (ESP-IDF)

## Slide 19: Buffer Circular — Double Buffering
BUFFER A
D0
D1
D2
DMA escrevendo →
BUFFER B
D0
D1
D2
D3
D4
← CPU processando
SWAP
Como funciona
DMA preenche Buffer A com dados do ADC
Quando A está cheio, IRQ sinaliza
DMA troca para Buffer B (swap)
CPU processa Buffer A enquanto DMA enche B
Ciclo contínuo sem perda de dados
Vantagem: Zero gap entre aquisição e processamento
O padrão ping-pong é implementado automaticamente pelo driver adc_continuous do ESP-IDF

## Slide 20: 06 — Configuração PlatformIO
Ambiente, framework e configuração do projeto

## Slide 21: platformio.ini — Configuração Base
; platformio.ini
[env:esp32s3]
platform = espressif32
board = esp32-s3-devkitc-1
framework = espidf
; Configurações de build
monitor_speed = 115200
board_build.flash_mode = dio
board_build.f_cpu = 240000000L
Requisitos do Ambiente
Framework: ESP-IDF (obrigatório para DMA)
Arduino framework não expõe driver adc_continuous
Bibliotecas Necessárias
esp_adc/adc_continuous.h
esp_log.h
freertos/FreeRTOS.h
Nota Importante
O driver adc_continuous gerencia automaticamente o GDMA. Não é necessário configurar DMA manualmente.

## Slide 22: 07 — Código Prático
Leitura ADC contínua com DMA — Exemplo funcional

## Slide 23: Código — Configuração do ADC + DMA
#include <string.h>
#include "esp_adc/adc_continuous.h"
#include "esp_log.h"
// Definições do buffer DMA
#define ADC_BUFFER_SIZE 1024
#define ADC_SAMPLE_FREQ 20000 // 20 kHz
static adc_continuous_handle_t adc_handle = NULL;
void adc_dma_init(void) {
adc_continuous_handle_cfg_t handle_cfg = {
.max_store_buf_size = 4096,
.conv_frame_size = ADC_BUFFER_SIZE,
};
adc_continuous_new_handle(&handle_cfg, &adc_handle);
// Configura canal ADC (GPIO4 = ADC1_CH3)
adc_digi_pattern_config_t pattern = {
.atten = ADC_ATTEN_DB_12,
.channel = ADC_CHANNEL_3,
.unit = ADC_UNIT_1,
.bit_width = ADC_BITWIDTH_12,
};
// ... (continua no próximo slide)
}

## Slide 24: Código — Callback e Loop Principal
// Callback quando DMA completa conversão
static bool IRAM_ATTR adc_conv_done_cb(...) {
BaseType_t yield = pdFALSE;
vTaskNotifyGiveFromISR(task_handle, &yield);
return (yield == pdTRUE);
}
// Loop principal: lê buffer DMA
void app_main(void) {
adc_dma_init();
adc_continuous_start(adc_handle);
uint8_t result[ADC_BUFFER_SIZE] = {0};
uint32_t ret_num = 0;
while(1) {
ulTaskNotifyTake(pdTRUE, portMAX_DELAY);
adc_continuous_read(adc_handle,
result, ADC_BUFFER_SIZE, &ret_num, 0);
// Processar dados aqui...
}
}

## Slide 25: Fluxo de Execução do Código
1. adc_dma_init()
Aloca handle + configura canal
2. adc_continuous_start()
Inicia conversão + DMA
3. ulTaskNotifyTake()
Task bloqueia esperando IRQ
4. Callback IRQ (DMA done)
Buffer cheio → notifica task
5. adc_continuous_read()
Lê dados do buffer DMA
6. Processar dados
FFT, filtro, envio WiFi...
LOOP

## Slide 26: 08 — Comparativo Final
Polling vs Interrupt vs DMA — Quando usar cada abordagem

## Slide 27: Comparação: Polling vs Interrupt vs DMA
Critério | Polling | Interrupção | DMA
CPU Overhead | Muito alto (~100%) | Médio (~20-40%) | Mínimo (~0%)
Throughput | Baixo | Médio | Máximo
Latência | Variável | Baixa | Determinística
Complexidade | Simples | Média | Maior
Uso de Energia | Alto (CPU ativa) | Moderado | Baixo
Quando usar | Protótipos | Eventos esporádicos | Alta freq. contínua

## Slide 28: Obrigado!
DMA no ESP32-S3 — Liberte sua CPU
docs.espressif.com/projects/esp-idf